使用说明书

一、基站

- 点餐宝

1、查看点菜宝信道

（1）在主菜单页面》点击右下角的“#S”键，进入用户登录页面

（2）选择“关于本机”可以看到本机机号

- 修改点菜宝的信道

注意：一般不用设置，选择默认

- 在上面第2副图中，选择管理员设置》输入密码，修改信道后 直接点击“ENT”键

管理员设置的密码一般为20031121。不同批次的点菜宝密码可能不同，具体以说明书为准。

三、点菜宝的测试

- 测试点菜宝是否连通

- 电脑上打开餐饮软件，在进入后的页面点击右上角设置，在弹出的对话框中点击更新点菜宝数据 ， 等数据更新成功的弹框后，再点启动点菜宝。

启动点菜宝后 还会弹出一个 点菜宝是否下次 随机启动，如果选择是，下次启动软件时，就可以直接登陆点菜宝，不需要再到收银终端点击启动点菜宝。

（2）双击 电脑 右下角手机 小图标》弹出无线点菜机管理窗口  直接点击确定，无需输入操作员账号密码

（3）点菜宝 连续点击左下角的“*”键3下，然后再点击下数字键3，会弹出个通信测试的窗口。

（4）在收银机端通信测试的窗口操作，选择测试  左边勾选点菜机的型号 右边选择相同的机号，点击右上角的开始测试

- 如果信道是通的，手机端的信道会显示成0  、无线点菜机管理 的误码率会显示0% ，测试通了 请点击右上角的中断测试

如果无线点菜机显示的误码率是100%，那表示点菜宝没有连接通，不通时请检查基站是否与电脑连接好，点菜宝的信道是否与基站在一个信道上

（基站的信道、点菜宝的信道设置方法请查看文档第1、2页）

- 确定点菜宝连通后，下载菜品到点菜宝

无线点菜机管理 点击开始下传后，点餐宝的页显示如图。注意：在下载菜品过程中请不要随意在点菜宝中操作，防止下载失败。下载成功后页面会有提醒。

- 下载完成，可以开始使用。

提示：添加或修改菜品信息后，需要马上重新下载点菜宝数据，如不重新下载会导致点菜宝不能点菜；

四、故障分析

1、基站通信测试误码率是100%

答：（1）检查基站的天线是否插好，如果没有插天线也会导致有误码率

- 确认点菜宝跟基站是否在同一信道，如果修改信道，请记得将基站电源断开重启

（3）检查基站的与电脑之间的连线是否松了，连接成功，启动点菜宝时，基站上接收的绿灯会不停的闪。

如果没有闪，请点击右上角的设置>>修改 基站串口号>>保存成功，然后重新登陆。再次操作启动点菜宝，至到基站闪绿灯

- 菜品下载提示失败

答：（1）菜品下载的过程中，点菜宝不能随意操作

（2）可能您的后台的菜品编号超过了4位数，或者菜品编号没有使用的纯数字

（3）重新进行连通测试，确认是否有误码率，如果有请参考上面的操作排除误码率再重新下载菜品。

3、点菜宝登录失败

答：（1）可能您的后台还没有创建员工。点菜宝登陆必须使用员工号登录，员工号和登录密码都不超过4位数，并且必须是纯数字！

（2）可能是你新建了员工或者修改的员工的信息，请重新下载数据后登陆。

4、无线点菜机点击确认页面提示密码错误

答：如果点击“确认”提示密码错误，请点击“退出”。然后将餐饮软件关闭，重新登陆。重新测试点菜宝的连接

- 点菜宝提示：主机无应答超时！

答：（1）退出程序，重新启动系统，点菜宝重新登陆。

（2）电脑端的点菜宝可能没有启动

6、更新点菜宝数据提示：更新失败

# Text boxes

点  菜  宝 操 作 说 明

基站背面图片

1

2